Технические характеристики

| Номер муфты | Номинальный крутящий момент Ткр, Нxм | d H8 | d1 H9 | d H8 | d1 H9 | D, не более | L, не более, для исполнений | l, h14, не более, для исполнений | Частота вращения, с-1, не более | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ряд 1 | Ряд 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| МУВП-1 | 6,3 | 9 | - | 71 | 43 | - | 43 | - | 20 | - | 13 | - | 147 | 0,58 |
|  |  | 10 | - |  | 49 | 43 | 49 | - | 23 | 20 | 16 | - |  | 0,60 |
|  |  | 11 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |
| МУВП-2 | 16,0 | 12 | - | 75 | 63 | 53 | 63 | - | 30 | 25 | 20 | - | 127 | 0,70 |
|  |  | 14 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |
|  |  | 16 | - |  | 83 | 59 | 83 | 59 | 40 | 28 | 30 | 18 |  | 0,75 |
| МУВП-3 | 31,5 | 16 | - | 90 | 84 | 60 | 84 | 60 |  |  |  |  | 106 | 1,52 |
|  |  | 18 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |
|  |  | - | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |
| МУВП-4 | 63,0 | 20 | - | 100 | 104 | 76 | 104 | 76 | 50 | 36 | 38 | 24 | 95 | 2,02 |
|  |  | 22 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 |
|  |  | - | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |
| МУВП-5 | 125,0 | 25 | - | 120 | 125 | 89 | 125 | 89 | 60 | 42 | 44 | 26 | 77 | 3,97 |
|  |  | 28 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,13 |
|  |  | - | 30 |  | 165 | 121 | 165 | 121 | 80 | 58 | 60 | 38 |  | 4,37 |
| МУВП-6 | 250,0 | 32 | - | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 5,91 |
|  |  | - | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,21 |
|  |  | 36 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |
|  |  | - | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |
|  |  | 40 | - |  | 225 | 169 | 225 | 169 | 110 | 82 | 85 | 56 | 63 | 6,63 |
|  |  | - | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,86 |
|  |  | 45 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,80 |
| МУВП-7 | 500,0 | 40 | - | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 11,75 |
|  |  | - | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,10 |
|  |  | 45 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,60 |
| МУВП-8 | 710,0 | 45 | - | 190 | 226 | 170 | 226 | 170 | 110 | 82 | 85 | 56 | 50 | 14,31 |
|  |  | - | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,70 |
|  |  | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,21 |
|  |  | - | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,34 |
|  |  | 56 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,22 |
| МУВП-9 | 1000,0 | 50 | - | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,87 |
|  |  | - | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 19,91 |
|  |  | 56 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,75 |
|  |  | - | 60 |  | 286 | 216 | 286 | 216 | 140 | 105 | 107 | 72 |  | 21,93 |
|  |  | 63 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,09 |
|  |  | - | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,65 |
|  |  | - | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,81 |

| МУВП-10 | 2000,0 | 63 | - | 250 | 288 | 218 | 288 | 218 | 140 | 105 | 107 | 72 | 38 | 31,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,64 |
|  |  | - | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,65 |
|  |  | 71 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,48 |
|  |  | - | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,06 |
|  |  | 80 | - |  | 348 | 268 | 348 | 268 | 170 | 130 | 135 | 95 |  | 36,07 |
|  |  | - | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,45 |
|  |  | 90 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,03 |
| МУВП-11 | 4000,0 | 80 | - | 320 | 350 | 270 | 350 | 270 |  |  |  |  | 30 | 66,71 |
|  |  | - | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,01 |
|  |  | 90 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,61 |
|  |  | - | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,11 |
| МУВП-12 | 8000,0 | 100 | - | 400 | 432 | 342 | 432 | 342 | 210 | 165 | 170 | 125 | 24 | 132,68 |
|  |  | 110 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,88 |
|  |  | - | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,58 |
|  |  | 125 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,98 |
| МУВП-13 | 16000,0 | - | 120 | 500 | 435 | 345 | 435 | 345 |  |  |  |  | 19 | 237,81 |
|  |  | 125 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,61 |
|  |  | - | 130 |  | 515 | 415 | 515 | 415 | 250 | 200 | 205 | 155 |  | 264,31 |
|  |  | 140 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,61 |
|  |  | - | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,31 |
|  |  | 180 | - |  | 615 | 495 | 615 | 495 | 300 | 240 | 245 | 185 |  | 308,11 |

Условия эксплуатации:
- работа длительная до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками;
- частота вращения не более величины, указанной в таблице технических характеристик;
- вращение в любую сторону;
- климатические исполнения - У1, У2, УЗ, УХЛ-4, Т1, Т2, ТЗ и О4 по ГОСТ 15150.

Условные обозначения:
Ткр - номинальный крутящий момент, Н х м
d - диаметры посадочных отверстий втулок или отверстий втулок и фланцевых полумуфт

Исп - исполнения втулок:
1 - с цилиндрическим отверстиями для длинных концов валов по ГОСТ 12080;
2 - с цилиндрическим отверстиями для коротких концов валов по ГОСТ 12080;
3 - с коническими отверстиями для длинных концов валов по ГОСТ 12081;
4 - с коническими отверстиями для коротких концов валов по ГОСТ 12081.

Пример обозначения : Муфта упругая втулочно-пальцевая МУВП - 7 - 500 - 40 - 1У3:
муфта втулочно-пальцевая с номинальным крутящим моментом 500 Н х м, диаметром посадочных отверстий во втулках 40 мм, исполнения 1, климатическим исполнением У и категорией размещения 3.
Пример обозначения : Муфта упругая втулочно-пальцевая МУВП - 7 - 500 - 40 - 1 - 45 - 4 У3:
муфта втулочно-пальцевая с номинальным крутящим моментом 500 Н х м, одна втулка с диаметром посадочного отверстия 40 мм, исполнения 1, другая - диаметром 45 мм, исполнения 4, климатическим исполнением У и категорией размещения 3.